# 2.1.6. Коммунальная гигиена. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха

# Гигиенические нормативы
ГН 2.1.6.014-94
"Предельно допустимая концентрация (ПДК) полихлорированных дибензодиоксинов и полихлорированных дибензофуранов в атмосферном воздухе населенных мест"
(утв. постановлением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора РФ от 22 июля 1994 г. N 7)

# Maximum Allowable Concentration (MAC) of Polychlorinated
Dibenzodioxins and Dibenzofurans in Ambient Air

Дата введения: с момента опубликования

Введено впервые

| N п/п | Наименование веществ | Величина ПДК | Преимущественное агрегатное состояние в воздухе | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диоксины и фураны (в пересчете на 2,3,7,8 - ТХДД) | 0,5 | а | 1 |

Примечания:

1. К числу диоксинов и фуранов в данном нормативном документе относят две большие группы полихлорированных дибензодиоксинов (ПХДД) и полихлорированных дибензофуранов (ПХДФ), суммарное количество которых составляет 210 соединений с различным числом и расположением атомов изомера хлора. Самым опасным, наиболее известным и изученным, по отношению к которому применяется термин "диоксин", является 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин (2,3,7,8-ТХДД). Утвержденная среднесуточная ПДК в атмосферном воздухе относится ко всем соединениям этих групп в пересчете на 2,3,7,8-ТХДД.

2. При контроле и определении опасности смесей диоксинов и фуранов используют систему коэффициентов токсичности, рассчитанных относительно единого эталона - 2,3,7,8-ТХДД, принятого за 1.

В таблице ниже представлена система коэффициентов токсичности по международной классификации, принятой исходя из степени токсичности и опасности каждого конкретного соединения и приведенной к диоксиновому эквиваленту (ДЭ).

Пользуясь этой таблицей, можно рассчитать суммарную концентрацию диоксинов и фуранов в воздухе с учетом диоксинового эквивалента.

Например, в анализируемой пробе определены два диоксина, содержащие хлор 4 в положениях 2,3,7,8 и хлор 5 в положениях 1,2,3,7,8, а также полихлорированный дибензофуран (ПХДФ), содержащий хлор в положениях 2,3,7,8. При этом:

ПХДД 2,3,7,8 - в пробе содержится концентрация 0,1 ;

ПХДД 1,2,3,7,8 - в концентрации 0,01 ;

ПХДФ 1,2,3,7,8 - в концентрации 0,1 .

Используя таблицу, эти концентрации приводят к величинам с учетом диоксинового эквивалента (ДЭ) и рассчитывают суммарную концентрацию (К) по формуле:

,

где , ,  - концентрация каждого гомолога, умноженная на ДЭ каждого гомолога.

При сопоставлении полученной величины для смеси с ПДК диоксинов и фуранов, равной 0,5 , устанавливается, что обнаруженная суммарная концентрация с учетом диоксинового эквивалента ниже ПДК в 4,7 раза.

Таблица

# Система коэффициентов токсичности хлорорганических ксенобиотиков рядов III и IV относительно 2,3,7,8-CL-ДД (1)

| Группа изомеров | Отдельные изомеры | Диоксиновые эквиваленты |
| --- | --- | --- |
| ПХДД (III) |
|  | 2,3,7,8 | 1 |
|  | остальные | 0 |
|  | 1,2,3,7,8 | 0,5 |
|  | остальные | 0 |
|  | 1,2,3,4,6,8 | 0,1 |
|  | 1,2,3,6,7,8 | 0,1 |
|  | 1,2,3,7,8,9 | 0,1 |
|  | остальные | 0 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8 | 0,01 |
|  | другой | 0 |
|  |  | 0,001 |
| ПХДФ (IV) |
|  | 2,3,7,8 | 0,1 |
|  | остальные | 0 |
|  | 1,2,3,7,8 | 0,01 |
|  | 2,3,4,7,8 | 0,5 |
|  | остальные | 0 |
|  | 1,2,3,4,7,8 | 0,1 |
|  | 1,2,3,6,7,8 | 0,1 |
|  | 2,3,4,6,7,8 | 0,1 |
|  | 1,2,3,7,8,9 | 0,1 |
|  | остальные | 0 |
|  | 1,2,3,4,6,7,8 | 0,1 |
|  | 1,2,3,4,7,8,9 | 0,1 |
|  | остальные | 0 |
|  |  | 0,001 |

3. При проведении контроля за содержанием диоксинов и фуранов в атмосферном воздухе населенных мест используется изомерспецифическое определение методом хромато-масс-спектрометрии.

| Начальник Управления санитарного законодательства Госкомсанэпиднадзора России | Л.С. Мельникова |
| --- | --- |